Zadání úkolů k řešení

Úkol č. 1

Porovnejte četnosti poruch jednotlivých celků vozidla a vytvořte histogramy četnosti pro doby do poruchy jednotlivých celků vozidla, viz varianty:

|  | varianta A | varianta B | varianta C | varianta D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| relativní četnost poruch celků | výsečový graf | Paretův diagram | výsečový graf | Paretův diagram |
| histogram relativní četnosti | celky 1, 2 | celky 2, 3 | celky 3, 4 | celky 4, 5 |
| histogram relativní kum. četnosti | celek 3 | celek 4 | celek 5 | celek 1 |
| histogram absolutní četnosti | celek 4 | celek 5 | celek 1 | celek 2 |
| histogram absolutní kum. četnosti | celek 5 | celek 1 | celek 2 | celek 3 |

Úkol č. 2

Pro doby do poruchy jednotlivých celků proveďte odhad vhodného zákona rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny. Určete parametry rozdělení, střední hodnotu a dále (viz varianty):

|  | varianta A | varianta B | varianta C | varianta D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| test dobré shody Chí-kvadrát | celek 1 | celek 3 | celek 3 | celek 1 |
| hustota pravděpodobnosti (graf) | celek 2 | celek 4 | celek 1 | celek 5 |
| intenzita poruch (graf) | celek 3 | celek 5 | celek 2 | celek 4 |
| distribuční funkce (graf) | celek 4 | celek 1 | celek 5 | celek 3 |
| bezporuchovost (graf) | celek 5 | celek 2 | celek 4 | celek 2 |

Úkol č. 3

Pro smíšenou soustavu (viz varianty) určete:

- vztah pro výpočet bezporuchovosti soustavy R(t),

- grafické znázornění průběhu bezporuchovosti soustavy,

- dobu, po které bezporuchovost soustavy dosáhne hodnoty R(t) = 0,9.

Prvky mají parametry Weibullova rozdělení náhodné veličiny zjištěné v úkolu č. 2.

| varianta A | varianta B |
| --- | --- |
| varianta C | varianta D |

Úkol č. 4

Navrhněte systém údržby se zaručenou bezporuchovostí prvků. Prvky jsou čtyři, minimální bezporuchovost prvku (viz varianty) a mají parametry Weibullova rozdělení náhodné veličiny zjištěné v úkolu č. 2.

|  | varianta A | varianta B | varianta C | varianta D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| celky soustavy | 1, 2, 3, 5 | 2, 3, 4, 5 | 1, 3, 4, 5 | 1, 2, 4, 5 |
| minimální bezporuchovost celku | 0,93 | 0,90 | 0,92 | 0,94 |

# Text boxes

5

4

3

2

1

3

5

2

1

4

5

2

3

4

1

4

2

5

1

3